Fiche technique chauffe-eau électrique

Initio 200 l étroit

Article : ARI 200 VERT 505 THER MO EU

Marque : Ariston

Gamme : Initio

Capacité : 200 l

Code EAN : 5414849631694

Description :

- Résistance blindée, déconseillée en cas d’eau calcaire

- Protection anti-corrosion :

  - Anode en magnésium (nécessitant un entretien régulier)

  - Cuve émaillée en acier

- Trépied disponible en accessoire (ref 3018067)

| Type |  | Vertical mural |
| --- | --- | --- |
| Diamètre | mm | 505 |
| Capacité | l | 200 |
| Tension | V | MONO |
| Puissance | W | 2200 |
| Temps de chauffe à ∆T=50°C | h | 5h45 |
| Production de V40 | l | 359 |
| Pertes statiques à 65°C | kWh/24h | 2,15 |
| Constantes de refroidissement | Wh/l.K.24h | 0,23 |
| Poids | kg | 45 |
| Référence |  | 3000571 |

Caractéristiques techniques :

- Classe : I

- Indice de protection : IP 25D

- Pré-réglage du thermostat : 70°C

- Consommation annuelle : 2 767 kWh

- Rendement : 37%

- Thermostat à canne

Dimensions :

| Installation | Capacité | A | B | C | D | E | Ø | G | H | K | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verticale murale | 200 l | 1050 | 800 | 1463 | 230 | 175 | 505 | 515 | G3/4 | 413 | 250 |

# Text boxes

M